BAB I

RODA GIGI (GEAR)

- Definisi Gear (Roda Gigi)

Roda gigi merupakan salah satu elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dan putaran, mereduksi dan mempercepat putaran. Dalam dinamika permesinan roda gigi mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki alat transmisi lain, yakni: lebih ringkas, kemungkinan terjadi slip kecil, efisiensi mekanis tinggi dan umur yang lebih panjang.

Gambar 1.1 Roda Gigi

Sumber : .......

- Macam – macam Roda Gigi

Berdasarkan letaknya pada poros, roda gigi dapat dikelompokkan atas tiga bagian, yaitu:

- Roda Gigi dengan Poros Sejajar

Roda gigi dengan poros sejajar memiliki gigi – gigi yang sejajar pada dua bidang silinder dan dua bidang silinder tersebut bersinggungan yaitu satu menggelinding pada ujung yang lain dengan sumbu tetap sejajar.

- Roda gigi lurus (Spurs Gear)

Mempunyai lurus dan tersusun paralel terhadap sumbu poros yang membawa roda gigi. Bentuk dari roda gigi ini memungkinkan dua gigi bekerjasama dengan transmisi daya yang halus. Mencari diameter lingkaran pitch (mm) pada spur gear:

D=m.T

Keterangan : m = modul

T = jumlah gigi

Beban tangensial pada gigi (newton) yang diizinkan :

Keterangan : P = daya yang ditransmisikan (watt)

V = kecepatan pitch (m/min)

Cs= Service Factor

Sumber : Machine Design, Khurmi, hal 1065

Gambar 1.2 Roda Gigi Lurus

Sumber : ......

- Roda gigi miring (Helical Gear)

Roda gigi miring mempunyai jalur gigi yang membentuk ulir pada silinder jarak bagi. Pada roda gigi miring ini, jumlah pasangan gigi yang saling membuat kontak serentak (disebut perbandingan kontak) adalah lebih besar dari pada roda gigi lurus, sehinggga perpindahan momen atau putaran melalui gigi – gigi tersebut dapat berlangsung dengan halus. Sifat ini sangat baik untuk mentransmisikan putaran tinggi dan beban besar. Namun, roda gigi miring memerlukan bantalan aksial dan kotak roda gigi yang besar dan kokoh, karena jalur gigi yang terbentuk ulir tersebut menimbulkan gaya reaksi yang sejajar dengan poros.

Gambar 1.3 Roda Gigi Miring

Sumber : .....

- Roda gigi miring ganda

Gaya aksial yang ditimbulkan pada gigi membentuk alur berbentuk V tersebut akan saling meniadakan.  Dengan roda gigi ini, perbandingan reduksi, kecepatan keliling dan daya yang diteruskan dapat diperbesar tetapi pembuatannya sukar.

Gambar 1.4 Roda Gigi Miring Ganda

Sumber: ......

- Roda gigi dalam dan pinion

Roda gigi ini dipakai jika diingini alat transmisi dengan ukuran kecil dengan perbandingan reduksi besar karena pinion terletak di dalam roda gigi.

Gambar 1.5 Roda Gigi Dalam dan Pinion

Sumber :.....

- Roda gigi dan pinion

Pasangan antara batang gigi dan pinion digunakan untuk mengubah gerakan putar menjadi lurus atau sebaliknya.

Gambar 1.6 Roda Gigi dan Pinion

Sumber: .....

- Roda Gigi dengan Poros Berpotongan

Pada roda gigi ini, bidang jarak bagi merupakan bidang kerucut yang puncaknya terletak di titik potong sumbu poros.

- Roda gigi kerucut lurus

Dengan gigi lurus adalah yang paling mudah dibuat dan paling sering dipakai. Tetapi roda gigi ini sangat berisik karena perbandingan kontaknya yang kecil juga konstruksinya tidak memungkinkan pemasangan bantalan pada kedua ujung porosnya.

Gambar 1.7 Roda Gigi Kerucut Lurus

Sumber: .....

- Roda gigi kerucut spiral

Karena mempunyai perbandingan kontak yang besar, maka roda gigi ini dapat meneruskan putaran tinggi dan beban besar. Sudut poros kedua roda gigi ini biasanya dibuat 90o.

Gambar 1.8 Roda Gigi Kerucut Spiral

Sumber: .....

- Roda gigi permukaan

Roda gigi ini sama halnya dengan roda gigi lurus yakni berisik karena perbandingan kontak yang kecil. Roda gigi ini tidak cocok dipakai pada putaran dan daya yang tinggi.

Gambar 1.9 Roda Gigi Permukaan

Sumber: .....

- Roda Gigi dengan Poros Silang

- Roda gigi cacing silindris

Mempunyai silinder yang berbentuk cacing dan lebih umum dipakai. Roda gigi ini dipakai untuk meneruskan putaran dengan perbandingan reduksi besar.

Gambar 1.10 Roda Gigi Cacing Silindris

Sumber: .....

- Roda gigi gobloid (Cacing Gobloid)

Digunakan untuk gaya yang lebih besar karena perbandingan kontak yang lebih besar.

Gambar 1.11 Roda Gigi Cacing Gobloid

Sumber: .....

- Roda gigi hipoid

Roda gigi ini mempunyai jalur berbentuk spiral pada bidang kerucut yang sumbunya bersilang. Pemindahan gaya pada permukaan gigi berlangsung secara meluncur dan menggelinding.

Gambar 1.12 Roda Gigi Hipoid

Sumber: .....

- Bagian – Bagian Roda Gigi

Roda gigi mempunyai bagian-bagian antara lain :

- Lebar gigi

Lebar gigi diukur sejajar sumbunya

- Lingkaran puncak

Lingkaran khayal yang menggelinding tanpa terjadinya slip. Lingkaran ini merupakan dasar untuk memberikan ukuran-ukuran gigi seperti tebal gigi, jarak antara gigi, dan lain-lain.

- Puncak kepala

Permukaan di puncak gigi

- Lingkaran adendum

Lingkaran kepala gigi yaitu lingkaran yang membatasi kepala gigi

- Tebal gigi

Lebar gigi diukur sepanjang lingkaran pitch

- Lebar antara

Jarak antar gigi

- Adendum

Jarak antara lingkaran kepala dengan lingkaran pitch dengan lingkaran pitch diukur dalam arah radial.

- Dedendum

Jarak antara lingkaran pitch dengan lingkaran kaki yang diukur dalam arah radial.

Gambar 1.13 Bagian-bagian Roda Gigi

Sumber: .....

BAB II

SABUK (BELT) dan PULLEY

Gambar 2.1 Geometri dari Belt

Sumber : .....

- Transmisi Belt

Belt digunakan untuk mentransfer daya dari satu poros ke poros yang lain melalui putaran pulley pada kecepatan sama atau berbeda. Jenis-jenis belt ditinjau dari bentuknya yaitu :

- Flat Belt

- Sabuk V (V-belt)

- Sabuk Bundar

Gambar 2.2 Jenis-jenis Belt

Sumber : .....

Besarnya daya yang ditransmisikan tergantung pada faktor berikut:

- Kecepatan Belt

- Tarikan belt yang ditempatkan pada pulley

- Luas kontak antara belt dan pulley terkecil

- Kondisi belt yang digunakan

- Transmisi Pulley

Pulley adalah sebuah mekanisme yang terdiri dari roda pada sebuah poros atau batang yang memiliki alur diantara dua pinggiran di sekelilingnya. Sebuah tali, atau sabuk (Belt) digunakan pada alur puli untuk memindahkan daya. Puli digunakan untuk mengubah arah gaya yang digunakan, meneruskan gerak rotasi, atau memindahkan beban yang berat.

Sistem puli dengan sabuk terdiri dua atau lebih puli yang dihubungkan dengan menggunakan sabuk. Sistem ini memungkinkan untuk memindahkan daya, torsi, dan kecepatan, bahkan jika puli memiliki diameter yang berbeda dapat meringankan pekerjaan untuk memindahkan beban yang berat.

Selain menggunakan sabuk puli juga dapat dihubungkan dengan menggunakan tali atau kabel. Sistem ini terdiri dari sebuah tali atau kabel yang memindahkan gaya linier pada suatu beban melalui sebuah puli atau lebih yang bertujuan untuk menarik beban (melawan gravitasi). Sistem ini sering

BAB III

RANTAI DAN SPROCKET

- Rantai dan Sprocket

Rantai dibuat dari sejumlah mata rantai yang disambung bersama-sama dengan sambungan engsel sehingga memberikan fleksibilitas unutk membelit lingkaran roda (sprocket). Sprocket mempunyai gigi dengan bentuk khusus dan terpasang pas kedalam sambungan rantai. Sprocket dan rantai dipaksa unutk bergerak bersama - sama tanpa slip dan rasio kecepatan yang sempurna.

Gambar 3.1 Rantai dan Sprocket

Sumber : .....

Rantai biasanya digunakan unutk mentransmisikan gerakan dan daya dari satu poros keporoslainnya, ketika jarak pusat antara dua poros tersebut terlalu pendek, seperti pada sepeda, sepeda motor, mesin pertanian, konveyor, rolling mills, road roller, dll. Rantai juga dapat digunakan untuk jarak pusat yang panjang hingga 8 meter. Rantai digunakan pada kecepatan hingga 25m/s dan daya hingga 110 kW. Pada beberapa kasus, transmisi daya yang lebih besar juga dapat dilakukan dengan menggunakan rantai.

- Keuntungan dan Kerugian Transmisi Rantai Dibandingkan Transmisi Sabuk

Keuntungannya, yaitu :

- Tidak slip selama rantai bergerak, rasio kecepatan yang sempurna dapat dicapai

- Karena rantai terbuat dari logam, maka rantai menempati ruang lebar lebih kecil daripada sabuk

- Dapat digunakan untuk jarak pusat yang panjang atau pun pendek

- Memberikan efisiensi transmisi yang tinggi

- Memberikan beban yang kecil pada poros

- Mempunyai kemampuan unutk mentransmisikan gerak ke beberapa poros hanya dengan satu rantai.

- Mentransmisikan daya yang lebih besar daripada belt

- Rasio kecepatan yang tinggidari 8 sampai 10 dalam satu tahap

- Dapat dioperasikan pada kondisi atmosfir dan temperatur yang lebih besar

Kerugiannya, yaitu ;

- Biaya produksi rantai relative lebih tinggi (harga lebih mahal).

- Rantai membutuhkan pemasangan yang akurat dan perawatan yang hati-hati, pelumasan yang istimewa dan memperhatikan kelonggaran.

- Rantai mempunyai fluktuasi kecepatan terutama ketika terlalu longgar.

  - Klasifikasi Rantai

Berdasarkan penggunaanya rantai diklasifikasikan menjadi :

- Rantai Pengangkut atau Penerima Beban (Crane)

Rantai ini digunakan unutk mengangkut dan menerima beban atau barang, serta beroperasi pada kecepatan maksimal 0,25m/s. Rantai ini memiliki dua macam bentuk, yaitu oval links dan square links.

Gambar 3.2 Rantai pengangkut atau penerima beban (crane)

Sumber : .....

- Rantai Pembawa atau Pengantar Barang (Tractive)

Rantai ini digunakan unutk membawa atau mengantarkan material secara terus menerus, dengan kecepatan maksimal hingga 2 m/s. Rantai ini memiliki dua macam tipe, yaitu detachable or hook joint dan closed joint.

Gambar 3.3 Rantai pembawa atau pengantar barang (tractive)

Sumber : .....

- Rantai Transmisi Daya (Driving)

Rantai ini digunakan untuk mentransmisikan daya ketika jarak antara kedua pusat poros pendek. Rantai ini memiliki 3 macam tipe, yaitu block or bush chain, bush or roller chain, silent chain.

Gambar 3.4 Block or bush chain

Sumber : .....

Gambar 3.5 Bush or roller chain

Sumber : .....

Gambar 3.6 Silent chain

Sumber : .....

BAB IV

POROS (SHAFT)

- Definisi Poros (Shaft)

Poros adalah elemen mesin yang berputar dan digunakan untuk mentransmisikan daya dari suatu trmpat ke tempat lain. Untuk mentransmisikan daya dari poros satu ke poros lain digunakan transmisi yang berupa belt dan pulley, roda gigi, sprocket and rantai, dan lain lain.

- Macam Macam Poros (Shaft)

- Poros transmisi

Poros ini mentansmisikan daya dari sumber menuju mesin yang membutuhkan daya.

- Poros mesin

Poros ini menjadi satu bagian dengan mesin itu sendiri.

- Axle

Poros ini umumnya beroprasi dengan beban bending saja.

- Spindle

Poros ini pendek dan hanya berfungsi sebagai pemberi tenaga.

- Beberapa Macam Pembebanan Yang Terjadi Pada Poros (Shaft)

- Poros yang menerima momen puntir saja

- Poros yang hanya menerima momen bending saja

- Poros yang menerima momen puntir dan momen  bending.

- Poros yang menerima beban aksial, momen puntir dan momen bending

- Bahan Poros (Shaft)

Material yang digunakan umtuk poros harus memiliki beberapa kriteria, yaitu

- Memiliki kekuatan yang tinggi

- Machinability yang bagus

- Memiliki noth sensitivity yang rendah

- Memiliki properti perlakuan panas yang baik.

- Memiliki properti ketahanan aus yang tinggi

BAB V

BANTALAN (BEARING)

- Definisi Bantalan (Bearing)

Bantalan (bearing) adalah elemen mesin yang menumpu poros berbeban sehingga putaran dapat berlangsung secara halus, aman dan tahan lama. Jika bantalan tidak berfungsi dengan baik maka prestasi seluruh sistem akan menurun atau tidak dapat bekerja secara semestinya.

Gambar 5.1 Roller Bearing

Sumber : .....

- Klasifikasi Bantalan (Bearing)

- Bantalan Menurut Gerakannya Terhadap Poros

- Bantalan Luncur (Sliding Contact Bearing)

Pada bantalan ini terjadi gesekan luncur antara poros dan bantalan karena permukaan poros ditumpu oleh permukaan bantalan dengan perantara lapisan pelumas.

- Bantalan Gelinding (Rolling Contact Bearing)

Pada bntalan ini terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar dengan bagian yang diam melalui elemen gelinding seperti bola (peluru), rol atau jarum, dan rol bulat.

- Bantalan Menurut Arah Beban Terhadap Poros Bearing

- Radial Bearing

Bantalan ini menerima beban yang tegak lurus dengan sumbu poros.

- Thrust Bearing

Bantalan ini menerima beban yang sejajar dengan sumbu poros

- Macam - Macam Bantalan Luncur (Sliding Contact Bearing)

Gambar 5.2 Bantalan Luncur (Sliding Contact Bearing)

Sumber : .....

- Clearance Bearing adalah bantalan luncur yang memiliki clearence antara journal dan bearing.

- Fiited bearinng adalah partial journal bearing yang tidak memiliki clearence.

- Sliper atau guide bearings adalah bantalan luncur yang membawa beban radial dan dapat bergerak secara translasi

- Macam Macam Bantalan Gelinding (Rolling Contact Bearing)

Gambar 5.3 Bantalan Gelinding ( Rolling Contact Bearing)

Sumber : .....

- Ball Bearing

- Radial ball bearing

- Thrust ball bearing

- Roller Bearing

- Cylindrical roller bearing

- Spherical roller bearing

- Needle roller bearing

- Tapered roller bearing

BAB VI

PASAK (KEY)

- Definisi Pasak (Key)

Pasak (key) adalah sepotong baja ringan yang disisipkan diantara poros dan sambungan atau bagian atas pulley yang berfungsi untuk menghubungkan komponen tersebut dengan tujuan mencegah gerakan relatif diantara komponen - komponen tersebut. Pasak selalu dipasang sejajar dengan sumbu poros. Pasak digunakan secara sementara untuk menguatkan dan mempertimbangkan himpitan yang terjadi dan tegangan geser. Jalan pasak adalah slot atau bagian yang dilonggarkan pada pulley dan poros agar dapat mengakomodasikan pasak.

- Macam-macam Pasak

- Sunk Keys

Sunk keys separuh berada di bagian jalur pasak pada poros dan separuhnya lagi berada di jalur pasak sambungan komponen lain atau pada bagian atas pulley.

- Rectangular sunk key

Rectangular sunk key memiliki kemiringan 1:100 pada bagian atasnya saja.

Gambar 6.1 Rectangular sunk key

Sumber :.....

- Square sunk key

Square sunk key sama seperti rectangular sunk key, hanya saja lebar dan tebal pasaknya samabesar.

- Parallel sunk key

Parallel sunk key dapat berbentuk persegi panjang atau persegi sama sisi dengan lebar dan ketebalan yang sama. Pasak ini terkenal dengan kemiringan yang tidak terlalu signifikan, dimana pulley, roda gigi, atau komponen berpasangan lainnya diharuskan unutk mampu selip di sepanjang poros.

- Gib - head key

Pasak ini berbentuk persegi panjang dengan kepala disalah satu ujungnya, biasa disebut gib head. Gib head berfungsi unutk mempermudah saat melepas pasak.

Gambar 6.2 Gib - head key

Sumber : .....

- Feather key

Pasak ini menempel pada salah satu komponen dari pasangan yang akan disatukan dan memungkinkan perpindahan relatif axial. Pasak ini merupakan tipe pasak pararel yang mentransmisikan momen puntir dan juga perpindahan axial. Pasak ini dipasang baik pada poros ataupun sambungan, pasak menjadi tidak dapat bergeser pada tempat pasak dari benda yang bergerak.

Gambar 6.3 Feather key

Sumber :.....

Feather key dapat disekrup pada poros atau memiliki dua kepala gib. Proporsi dari pasak ini seperti rectangular sunk key dangib head key.

Tabel 6.1 Proporsi strandar pararel, kemiringan, dan kepala gib pasak

Sumber : Khurmi dan Gupta (2005:472)

- Woodruff key

Woodruff key adalah pasak yang sangat mudah disesuaikan. Memiliki bagian silinder di bagian depannya. Pasak ini mampu memiliki kemiringan sesuai dengan poros dengan kelengkungan yang sama yang dimiliki oleh pasak ini. Pasak ini banyak digunakan pada mesin perkakas dan mesin otomotif.

Gambar 6.4 Woodruff key

Sumber : .....

Keuntungan utama dari kunci Woodruff adalah sebagai berikut:

- Pasak ini mampu mengakomodasi sendiri untuk setiap kemiringan pada sambungan atau bagian atas dari komponen yang dipasangkan

- Hal ini berguna pada poros akhir meruncing. Kedalaman ekstra di poros mencegah adanya kecenderungan untuk membuat pasak ikut berputar

Kerugiannya adalah:

- Kedalaman alur pasak melemahkan poros.

- Hal ini tidak dapat digunakan sebagai feahter

- Saddle keys

Gambar 6.5 Saddle key

Sumber : .....

Saddle keys terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- Flat saddle key

Pasak ini adalah pasak runcing yang dipasang pada key way hub dan datar pada permukaan poros, sehingga memungkinkan terjadinya slip pada poros saat menerima beban. Pasak ini digunakan untuk menerima beban yang kecil.

- Hollow saddle key

Pasak ini adalah pasak runcing yang dipasang pada keyway hub dan pada permukaan bawahnya dibentuk sesuai dengan kelengkungan permukaan poros.

- Tangent Keys

Gambar 6.6 Tangent key

Sumber : .....

Tangent Keys adalah pasak yang dipasang secara berpasangan dengan sudut yang sangat akurat. Setiap pasak berfungsi untuk menahan torsi pada satu arah saja. Pasak ini umumnya digunakan untuk menahan beban yang besar.

- Round Keys

Round Keys adalah pasak yang memiliki penampang melintang berupa lingkaran. Pasak ini dipasang pada lubang yang terletak antara poros dan hub. Pasak ini digunakan pada elemen mesin yang bekerjadengandaya yang rendah.

Gambar 6.7 Round key

Sumber :.....

- Splines

Splines adalah pasak yang dibuat menjadi satu dengan poros dan key ways terletak pada hub. Poros ini umumnya memiliki 4, 6, 10, atau 16 splines. Poros dengan splines lebih kuat daipada poros dengan satu key ways.

Gambar 6.8 Splines

Sumber :....

Poros ini digunakan ketika beban yang bekerja memiliki perbandingan yang sangat besar terhadap ukuran poros. Poros ini umumnya dapat ditemukan pada poros transmisi otomotif dan sliding gear transmission.

BAB VII

KOPLING (COUPLING)

- Definisi Kopling

Kopling adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan dua poros pada kedua ujungnya dengan tujuan untuk mentransmisikan daya mekanis. Fungsi kopling adalah untuk mengatur daya yang disalurkan dari mesin ke transmisi, kemudian transmisi mengubah keceoatan mesin sesuai dengan yang diinginkan. Kopling digunakan dalam permesinan untuk berbagai tujuan, antara lain :

- Untuk menghubungkan dua unit poros yang dibuat secara terpisah, seperti poros motor dengan roda atau poros generator dengan mesin. Kopling mampu memisahkan dan menyambung dua poros untuk kebutuhan perbaikan dan penggantian komponen.

- Untuk mendapatkan fleksibilitas mekanis, terutama pada dua poros yang tidak berada pada satu aksis.

- Untuk mengurangi shock load dari satu poros ke poros yang lain.

- Untuk menghindari beban kerja berlebih.

- Untuk mengurangi karakteristik getaran dari dua poros yang berputar.

Gambar 7.1 Kopling

Sumber : .....

### Jenis - Jenis Kopling

### Kopling Kaku

Kopling kaku adalah unit kopling yang menyatukan dua jenis poros yang tidak mengizinkan terjadinya perubahan posisi kedua poros atau terlepas, disengaja atau tidak disengaja, ketika beroperasi. Kopling kaku merupakan pilihan yang tepat ketika kedua poros ingin dihubungkan dengan pengaturan posisi yang stabil dan presisi. Kopling ini merupakan kopling dengan usia pakai yang paling tinggi selama batasan torsi, RPM, dan beban dari poros dan kopling tidak dilampaui.

### Kopling fleksibel

Kopling fleksibel digunakan ketika kedua poros ada sedikit perubahan posisi secara aksial, radial, maupun angular ketika mesin beroperasi. Beberapa jenis kopling fleksibel yaitu:

- Beam

- Kopling CV (constant-velocity)

- Diafragma

- Disc coupling

- Fluid coupling

- Kopling roda gigi (gear coupling)

- Hirth joint

- Oldham

- Rag joint

- Universal joint